## Slide 1
第 1
学 期
第八章 网络相关配置

## Slide 2: 本章任务
配置本机的IP地址
配置Outlook2007，收发朋友的电子邮件

## Slide 3: 本章目标
会配置网卡的各种地址
会使用ping命令诊断网络是否连接正常
会配置Outlook、Foxmail等邮件客户端

## Slide 4: 网络的概念2-1
根据你的理解，什么是网络？
网络有什么好处？
问题

## Slide 5: 网络的概念2-2
网络：一组相互连接的计算机
  多台计算机组成
  使用物理线路进行连接
网络的优点
  交换数据
  资源共享
网卡
网卡
网线

## Slide 6: 网络的分类
计算机网络实现数据通信
计算机网络覆盖的地理区域决定了它的类型
网络的类型
局域网 (LAN)
广域网 (WAN)
城域网 (MAN)

## Slide 7: 局域网（LAN）
局限在小的地理区域内或单独的建筑物内
  范围：几十米～几公里
  传输速度快
连接设备
  双绞线
  集线器、交换机
办公室局域网

## Slide 8: 城域网（MAN）
规模局限在一个城市的范围内
  区域：几公里～几十公里
连接设备
  光纤
  路由器
网络中心
清华节点
北航节点
北大节点
清华大学
其他高校
其他高校
北京大学
北京航空航天大学
其他高校
其他高校
其他高校
Center
千兆主干
教育城域网

## Slide 9: 广域网（WAN）
网络跨越国界、洲界，甚至全球范围
  典型代表：Internet
连接设备
  海底光缆
某公司广域网

## Slide 10: Internet简介
Internet ：一个巨大的网络集合
Internet提供的服务：
  远程登录
  文件传输
  电子邮件
  WWW
Internet
聊
天
视频会议
远程办公
远程打印
下载信息
Intranet：采用互联网技术的企业内部网

## Slide 11: 万维网
WWW：World Wide Web
客户端：向另一台计算机请求某种服务的计算机
服务器：为其他计算机的请求提供服务的计算机

## Slide 12: 浏览器/服务器模型
B/S：浏览器/服务器
  浏览器将请求发送给Web服务器，Web服务器对请求进行处理，将响应发回浏览器
Internet
请求
响应
请求
浏览器
Web服务器
响应

## Slide 13: 客户端/服务器模型
C/S：客户端/服务器
  客户端向服务器发出请求，服务器处理请求并将响应发送给客户端
平台
响应
请求
CS游戏
平台
请求
响应
网络
客户端
客户端
服务器
服务器

## Slide 14: 小结
根据覆盖范围，网络可以分为哪几种类型？
组建局域网需要哪些物理设备？
提问

## Slide 15: 为什么需要IP地址
三毛的爸爸想给很久未见的三毛写信，该如何办？
问题
（1）必须找到三毛现在的居住地址
（2）邮件抬头写明收件人地址，方便邮递员投递
（3）邮件末尾写明发件人地址，对方好回信
!
两台计算机通信， 双方都必须有地址
!

## Slide 16: 网络通信原理
IP地址：唯一标识网络上的每一台计算机
TCP/IP：传输控制/网际协议，Internet的基础
路由交换设备：将数据从一台计算机送到另一台计算机
数据
数据
Internet
192.128.1.1
192.128.2.1

## Slide 17: IP地址的表示方法
IP 地址：32位，由4个8位二进制数组成
IP表示方法：点分十进制
IP地址 = 网络ID +主机ID
  网络ID：标识计算机或网络设备所在的网段
  主机ID：标识特定主机或网络设备
192.168.1.200
11000000.10101000.00000001.11001000
=
十进制表示
二进制表示

## Slide 18: IP地址的分类
地址类用于指定网络 ID 并在网络 ID 和主机 ID 之间提供分隔方法
IANA负责分配A、B、C类网络地址，具体主机地址由机构组织自行分配
IP 地址类包括：
  A 类：
  B 类：
  C 类：
  D 类：
  E 类：
网络
主机
主机
主机
网络
网络
主机
主机
网络
网络
网络
主机
8位
24位
1~126
128~191
192~223
224~239
240~255
前8位值范围
用于组播通信
用于科研
/45

## Slide 19: 特殊的IP地址
0.0.0.0：本机
127.0.0.1：本机回环地址，用于本机测试
255.255.255.255：当前子网，一般用于向当前子网广播信息

## Slide 20: 子网掩码
子网掩码：用于获取主机IP地址的网络ID，用于区分主机通信的不同情况，选择不同路径
  A类默认子网掩码：255.0.0.0
  B类默认子网掩码：255.255.0.0
  C类默认子网掩码：255.255.255.0
192.168.1.2
192.168.1.3
10.1.1.3

## Slide 21: 小结
判断属于哪类IP地址，并说明网络ID和主机ID
10.2.1.1
128.63.2.100
201.222.5.64
192.6.141.2
130.113.64.16
256.241.201.10
不存在
A
10.0.0.0
0.2.1.1
B
128.63.0.0
0.0.2.100
C
201.222.5.0
0.0.0.64
C
192.6.141.0
0.0.0.2
B
130.113.0.0
0.0.64.16
地址
类
网络ID
主机ID
提问

## Slide 22: 为什么需要域名解析
IP地址唯一定位一台主机，需要将www.taobao.com转换成IP地址
域名系统（DNS）：将域名映射成IP地址
输入网址，计算机如何识别？

## Slide 23: DNS服务器解析原理
DNS服务器功能：域名解析
Local DNS srv
Root DNS srv
.com DNS srv
taobao.com DNS srv
www.taobao.com
域名
IP

## Slide 24: 网络的配置
TCP/IP设置
  自动获得IP
  设置IP地址
操作演示：配置IP地址

## Slide 25: 网络的检测和诊断
配置了IP地址后，常常出现网络连接不通的故障，怎么检测？
使用ipconfig查看IP地址
使用ping命令检查是否连通，诊断故障原因
解决故障
ipconfig
ping 目标地址
修改IP地址、检查网线、网卡是否松动、接触不良
问题
分析
操作演示：使用ipconfig和ping命令

## Slide 26: 设置网络共享
共享文件夹
权限
  更改
  读取
  完全控制
  Everyone
操作演示：设置、查看共享文件夹

## Slide 27: 电子邮件
想要收发公司的电子邮件，怎么办呢？
邮件服务器如何工作？
SMTP
POP3
POP3服务器
SMTP服务器
存储设备
Hotmail邮件服务器
Internet
SMTP
SMTP
  邮件客户端代理
  邮件客户端代理
SMTP服务器
POP3服务器
存储设备
Yahool邮件服务器
SMTP
POP3
SMTP：简单邮件传输协议
POP3：邮局协议第3版
分析
问题
Notes: 教学指导：
使用邮件客户端程序：MS-Outlook、Foxmail等

## Slide 28: Outlook2007的配置
Microsoft Outlook是电子邮件客户端程序
用于通过电子邮件服务器发送和接收电子邮件
Outlook
的功能
管理多个邮件和新闻帐户
快速浏览已下载或发送的邮件
用于存储和检索电子邮件地址的地址簿
可在邮件中添加个人签名
操作演示：配置Outlook发送电子邮件

## Slide 29: 学员操作2-1
训练要点
  会配置主机IP地址
  熟练掌握常用网络命令
  会设置文件共享
  会配置Microsoft Outlook 2007收发邮件
讲解上机目标

## Slide 30: 学员操作2-2
配置主机IP地址
使用常用网络命令
  查看本机IP地址
  检测网络是否通畅
  查看本机计算机名
  向局域网另一用户发送文本消息“Hello”
在网络上发布共享文件夹
为Susan Lee配置Microsoft Outlook 2007邮件客户端程序
为Susan Lee设计电子邮件个人签名

## Slide 31: 学员操作—配置IP地址2-1
训练要点
  配置IP地址
需求说明
  配置TCP/IP属性
    配置IP地址、子网掩码和默认网关
    配置DNS服务器地址实现思路
指导

## Slide 32: 学员操作—配置IP地址2-2
指导
实现思路
  从“网络和拨号连接”中的“本地连接”选择“Internet协议（TCP）”设置
  根据IP地址和DNS服务器地址设置属性
讲解需求说明
完成时间：10分钟

## Slide 33: 学员操作—常用网络命令2-1
训练要点
  使用常用网络命令：ipconfig、ping
需求说明
  修改IP地址为“自动获取IP地址”
  使用ipconfig命令查看本机IP地址、子网掩码和默认网关
  使用ping命令
    验证TCP/IP设置和网卡工作是否正常
    验证IP地址是否设置正确
    验证默认网关是否正常工作
    验证是否能与网络中其他主机通信
指导

## Slide 34: 学员操作—常用网络命令2-2
实现思路
  打开“Internet协议（TCP/IP）属性”对话框，修改设置
  使用cmd命令打开命令提示符窗口
  输入ipconfig命令，观察结果
    输入ping 127.0.0.1
    输入ping 本机IP地址
    输入ping 局域网中其他计算机IP地址
    输入ping 默认网关地址
指导
讲解完成思路
完成时间：10分钟

## Slide 35: 学员操作—显示计算机名称
需求说明
  使用net send命令显示计算机的名称
  使用net name命令向局域网中其他计算机用户问好
练习
完成时间：10分钟

## Slide 36: 共性问题集中讲解
常见问题及解决办法
代码规范问题
调试技巧
共性问题集中讲解
Notes: 教学指导：
xxxxxxx

## Slide 37: 学员操作—文件夹的共享2-1
训练要点
  设置共享文件夹
  查看共享文件夹
需求说明
  在D盘新建一个文件夹，并提供共享，允许最多有16人访问，访问权限是“完全控制”
  查看局域网中其他主机的共享文件夹
指导

## Slide 38: 学员操作—文件夹的共享2-2
实现思路
  新建一个文件夹
  右击文件夹，选择“属性”，选择“共享”标签并进行相应设置
  打开“开始” → “运行”→输入“\\目标计算机IP地址”，查看共享文件夹
指导
讲解实现思路
完成时间：15分钟

## Slide 39: 学员操作—Outlook邮箱设置
需求说明
  Susan Lee的电子邮箱地址
  susan@sina.com.cn，密码是281039
  请为她配置Outlook客户端，实现邮件接收功能
练习
完成时间：15分钟

## Slide 40: 共性问题集中讲解
常见问题及解决办法
代码规范问题
调试技巧
共性问题集中讲解
Notes: 教学指导：
xxxxxxx

## Slide 41: 学员操作—设计个人签名
需求说明
  Susan Lee是Dell销售部的销售主管
  她的个人通讯信息是
  地址：北京市朝阳门外大街18号丰联广场A座5层507单元
邮编：100020
电话：010-58261888 转1182
传真：010-58261000
  请为她设计一个电子邮件个人签名
练习
完成时间：10分钟

## Slide 42: 总结
计算机网络是为了共享资源而物理上连接在一起的一组计算机
根据覆盖的地理范围，网络分为3类
组成网络所需的硬件设备，包括
Internet 是一个巨大的网络集合
Intranet则是采用互联网技术的企业内部网
WWW是World Wide Web，又称“万维网”
IP地址由网络部分和主机部分组成
IP地址分为A、B、C、D、E类
使用ipconfig命令可以查看本机的IP地址
局域网
城域网
广域网
计算机网络
配置
服务器
网卡
网络连接设备
通信介质
Notes: 教学指导；
总结部分主要达到以下几个目的：
1、回顾内容。注意与与本章任务和目标不一样。本章任务和目标是是强调内容概貌，学到技术，告知要学习什么；总结时，要格外强调观点，把每一个知识点的观点结论都尽量突出出来。
2、整理逻辑。还应该把观点之间的逻辑联系梳理出来。从而使知识系统化、逻辑化。要帮助学员整清逻辑是总结的一大任务。

## Slide 43: 作业
预习作业
  预习目标
    了解计算机程序的概念
    了解Java语言的开发步骤
    了解MyEclipse开发平台
  预习《使用Java理解程序逻辑》第一章，完成预习作业
Notes: 教学指导：
预习作业测试题用于下次上课前进行全班同学集中测试。因此教员要在本次课布置下去。布置预习测试题的目的是要求学员进行预习，保障下次学员学习质量。
不少于4道题，其中至少包含一道简述题，主要了解学员对重要知识点的理解程度

## Slide 44
Thanks
谢谢观看！