## Slide 1: 网络实用技术基础

## Slide 2: 六、网络新技术
主要内容
1.移动互联网技术
2.网络虚拟化技术
3.数据中心网络
4.移动IPv4与移动IPv6技术
5.云计算技术
6.软件定义网络

## Slide 3: 考核要求
1.理解移动互联网的概念以及特征
2.了解数据中心网络的概念
3.理解网络虚拟化的概念
4.了解移动IPv4技术
5.了解云计算与移动云计算的概念
6.了解软件定义网络的概念与标准

## Slide 4: （一）网络服务Web Service
从应用角度看，将整个网络可以看成是一个整机。
SOA（Service-Oriented Architecture)，即面向服务的架构就是在应用角度提出了解决这个大机器之复杂性所采用的设计原则。
Web服务是一种实现SOA的技术架构，是建立在开放标准和独立于平台的协议基础之上的分布计算单元，它描述了一组可以在网络上通过标准化的XML消息传递访问的操作。
  它使用SOAP (Simple Object Access Protocol，简单对象访问协议)协议在服务提供者与服务使用者之间进行通信；
  通过WSDL（Web Service Description Language）协议定义服务接口；
  使用UDDI(universal description，discovery and integration，统一描述、发现和集成)协议进行注册和查找。
Web Services是一种基于服务组建的开放软件平台，是面向服务的Internet应用，它可以在网络中被描述、发布、查找以及调用。

## Slide 5: SOA体系构架概述
SOA是一种架构模型，它可以根据需求通过网络对松散耦合的粗粒度应用组件进行分布式部署、组合和使用。
SOA的关键是“服务”的概念，W3C将服务定义为：“服务提供者完成一组工作，为服务使用者交付所需的最终结果。最终结果通常会使使用者的状态发生变化，但也可能使提供者的状态改变，或者双方都产生变化”。

## Slide 6: SOA体系构架的三种角色
①Service provider(服务提供者)：对外提供服务，并且通过注册来发布服务信息；
②Service broker(服务注册)：提供服务的发布和定位功能；
③Service requester(服务请求者)：通过服务代理查询所需服务，并通过服务提供者绑定服务。

## Slide 7: SOA的含义
SOA是指为了解决在Internet环境下业务集成的需要，通过连接能完成特定任务的独立功能实体实现的一种软件系统架构。这个定义有下面两点含义：
  1) 软件系统架构：SOA不是一种语言，也不是一种具体的技术而是一种软件系统架构，它尝试给出在特定环境下推荐采用的一种架构，从这个角度上来说，它更像一种模式(Pattern)。
  2) SOA的使用范围：需求决定同时也限制功能。SOA最主要的应用场合在于解决在Internet环境下的不同商业应用之间的业务集成问题。

## Slide 8: SOA的三大基本特征
1.独立的功能实体
  SOA非常强调架构中提供服务的功能实体的完全独立自主的能力.
  SOA架构中非常强调实体自我管理和恢复能力。
2.大数据量低频率访问
  SOA系统推荐采用大数据量的方式一次性进行信息交换。
3.基于文本的消息传递
  Internet中大量异构系统的存在决定了SOA系统必须采用基于文本而非二进制的消息传递方式。

## Slide 9: HTTP协议：一个典型的SOA实现
HTTP协议满足SOA的特点：
  独立的功能实体：作为服务器端的Web服务器是绝对不会因为客户端的状况变化而改变。
  大数据量低频率访问：对于一个HTTP请求来说，客户端与服务器之间访问的边界非常简单：就是一个请求，一个响应，没有任何其它的信息往返。
  基于文本的消息传递：所有内容都是以格式化的文本方式传递。

## Slide 10: SOA的概念层次
现有系统和资源层：包含现有的自定义构建的应用程序，如CRM、ERP程序包，以及基于对象的系统实现、业务智能应用。

## Slide 11
服务组件层：由那些负责实现功能和保持公开服务QOS的服务组件构成，是企业和业务单元级支持的企业资源的受管理和控制集合，通常基于容器技术，例如实现组件、负载均衡、高可用性和工作量管理等应用服务器。

## Slide 12
服务层：这一层提供业务选择，来支持和公开服务。服务可以被发现或者 静态绑定，被调用或者被编排到合成的服务中。

## Slide 13
业务流程层：通过配合、编排，服务被绑定成一个流程，从而作为单独的应用程序共同作用。

## Slide 14
表示层：提供用户友好的接口和符合应用的表现形式，通常该层已超越了SOA讨论。

## Slide 15: （二）交换技术
二层交换技术
三层交换技术
第四层交换技术

## Slide 16: 二层交换技术
二层交换技术是发展比较成熟，二层交换机属数据链路层设备
具体的工作流程如下：
  （1） 当交换机从某个端口收到一个数据包，它先读取包头中的源MAC地址，这样它就知道源MAC地址的机器是连在哪个端口上的；
  （2） 再去读取包头中的目的MAC地址，并在地址表中查找相应的端口；
  （3） 如表中有与这目的MAC地址对应的端口，把数据包直接复制到这端口上；
  （4） 如表中找不到相应的端口则把数据包广播到所有端口上，当目的机器对源机器回应时，交换机又可以学习一目的MAC地址与哪个端口对应，在下次传送数据时就不再需要对所有端口进行广播了。

## Slide 17: 三层交换技术
一个具有三层交换功能的设备，是一个带有第三层路由功能的第二层交换机，但它是二者的有机结合。
三层交换原理：
  假设两个使用IP协议的站点A、B通过第三层交换机进行通信，发送站点A在开始发送时，把自己的IP地址与B站的IP地址比较，判断B站是否与自己在同一子网内。
  若目的站B与发送站A在同一子网内，则进行二层的转发。
  若两个站点不在同一子网内，发送站A要向“缺省网关”发出ARP(地址解析)封包，而“缺省网关”的IP地址其实是三层交换机的三层交换模块。当发送站A对“缺省网关”的IP地址广播出一个ARP请求时，如果三层交换模块在以前的通信过程中已经知道B站的MAC地址，则向发送站A回复B的MAC地址。否则三层交换模块根据路由信息向B站广播一个ARP请求，B站得到此ARP请求后向三层交换模块回复其MAC地址，三层交换模块保存此地址并回复给发送站A，同时将B站的MAC地址发送到二层交换引擎的MAC地址表中。

## Slide 18: 纯硬件的三层技术
技术复杂，成本高，但是速度快，性能好，带负载能力强
采用ASIC芯片，采用硬件的方式进行路由表的查找和刷新

## Slide 19: 基于软件的三层交换机技术
技术较简单，但速度较慢，不适合作为主干。
采用CPU用软件的方式查找路由表

## Slide 20: 第四层交换技术
第四层交换机是采用第四层交换技术而开发出来的交换机产品，它工作于OSI／RM模型的第四层，即传输层，直接面对具体应用。
第四层交换机支持的协议是各种各样的，如HTTP，FTP、Telnet、SSL等。
在第四层交换中为每个供搜寻使用的服务器组设立虚IP地址（VIP），每组服务器支持某种应用。在域名服务器（DNS）中存储的每个应用服务器地址是VIP，而不是真实的服务器地址。当某用户申请应用时，一个带有目标服务器组的VIP连接请求（例如一个TCPSYN包）发给服务器交换机。服务器交换机在组中选取最好的服务器，将终端地址中的VIP用实际服务器的IP取代，并将连接请求传给服务器。这样，同一区间所有的包由服务器交换机进行映射，在用户和同一服务器间进行传输。

## Slide 21: （三）网格技术（grid）
网格是科学家针对当今的一些科学难题于90年代初提出的新概念。
它将分布在不同地理位置的计算资源包括CPU、存储器、数据库等，通过高速的互联网组成充分共享的资源集成，从而提供一种高性能计算、管理及服务的资源能力。人们用这些资源就像用电源一样，不必计较这些资源的来源和负载情况。
通过网格计算技术，位于日内瓦的西欧高能物理研究中心工作人员，在网上操作，就可以把任务交给位于法国里昂的计算机集群上去完成，而不必花许多钱去建立一个巨大的计算机集群。

## Slide 22: 五层沙漏结构
五层结构之所以形如沙漏，是由各部分协议数量的分布不均匀引起的。考虑到核心的移植、升级的方便性，核心部分的协议数量相对比较少 (例如Internet上的TCP和HTTP)，对于其最核心的部分，要实现上层协议（沙漏的顶层）向核心协议的映射，同时实现核心协议向下层协议（沙漏的底层）的映射。按照定义，核心协议的数量不能太多，这样核心协议就成了一个协议层次结构的瓶颈。在五层结构中，资源层和连接层共同组成这一核心的瓶颈部分，它促进了单独的资源共享。

## Slide 23: 开放网格服务结构
开放网格服务结构OGSA是Global Grid Forum4的重要标准建议,是目前最新也最有影响力的一种网格体系结构，被称为是下一代的网格结构。
OGSA的目的就是要将Grid的一些功能，更确切地说是Globus的一些功能融合到Web Service这个框架中。
OGSA是面向服务的结构，将所有事务都表示成一个Grid服务，计算资源、存储资源、网络、程序、数据等都是服务，所有的服务都联系对应的接口。

## Slide 24: 网格核心技术
高性能调度技术：在网格系统中，大量的应用共享网格的各种资源，如何使得这些应用获得最大的性能，这就是调度所要解决的问题。
资源管理技术：资源管理的关键问题是为用户有效地分配资源。
网格安全技术：网格计算环境对安全的要求比 Internet的安全要求更为复杂。

## Slide 25: （四）Internet的各种接入方式
①基于传统电信网的有线接入；
  ADSL接入
  ISDN接入
②基于有线电视网（Cable Modem）接入；
③以太网接入；
④无线接入技术；
⑤光纤接入技术

## Slide 26: PPPoE技术
1998年Redback网络公司联合UUNET公司和RouterWare软件公司开发了以太网上点对点协议PPPoE（PPP over Ethernet）技术。
1999年2月被IETF接收，以RFC2516发布。
PPPoE提供通过接入设备把以太网的多个主机连接到远程访问设备的功能，为提供商和电信运营商提供用可靠和熟悉的技术来加速部署高速互联网业务。它使服务提供商在通过数字用户线、电缆调制解调器或无线连接等方式，提供支持多用户的宽带接入服务时更加简便易行。

## Slide 27: PPPoE协议栈
（a）以态网上的PPPoE协议栈 (b) ATM网上的PPPoE协议栈
图8-6 PPPoE协议栈

## Slide 28: ADSL接入技术
DSL（数字用户线路，Digital Subscriber Line）是以铜电话线为传输介质的点对点传输技术，它包括HDSL、SDSL 、VDSL 、ADSL和RADSL等，一般称之为xDSL。它们主要的区别就是体现在信号传输速度和距离的不同以及上行速率和下行速率对称性的不同这两个方面。其中ADSL（非对称数字用户环路）是最具前景及竞争力的一种。
电话铜线理论上有接近2MHz的带宽，ADSL使用了其高频带作为数据通道在电话线上产生了三个信息通道一个为标准电话服务的通道，一个速率为32Kbps-1.0Mbps的上行通道，一个速率为512bps-8Mbps的下行通道，这三个通道可以同时工作。ADSL采用了多种复用技术和调制技术。ADSL一般采用频分多路复用或回波消除技术。
ADSL是目前国际上用来对现有电话网络进行宽带改造的一种通信方式。是接入技术中最常用的一种，由美国Bellcore在1989年首先提出。
ADSL是一种通过现有普通电话线为家庭、办公室提供宽带数据传输服务的技术。

## Slide 29: ADSL接入Internet示意图

## Slide 30: ADSL技术的特点
（1）具有很高的传输速率 下行速率可达8Mb/s，上行速率1Mb/s，为普通拨号Modem的百倍以上，与普通拨号Modem的最高56K速率，以及N-ISDN128K的速率相比，ADSL的速率优势是不言而喻的。
（2）不需要更改和添加线路，直接使用原有的电话线 在线路两端加装ADSL设备即可为用户提供高速接入服务。
（3）语音信号和数字信号可以并行。

## Slide 31: ISDN专线接入技术
综合业务数字网（Integrated Service Digital Network），简称ISDN。是通过对电话网进行数字化改造而发展起来的，提供端到端的数字连接，以支持一系列广泛的业务，包括语音、数据、传真、可视图文等。ISDN能够提供标准的用户-网络接口，通过标准接口将各种不同的终端接入到ISDN网络中，使一对普通的用户线最多可连接8个终端，并为多个终端提供多种通信的综合服务。

## Slide 32: 基于有线电视网（Cable Modem）接入技术
CATV是一种电视电缆技术。CATV（Cable Television）即有线电视网，是由广电部门规划设计的用来传输电视信号的网络，其覆盖面广，用户多。但有线电视网是单向的，只有下行信道。
HFC（Hybrid Fiber Coax：混合光纤同轴电缆网）。是在CATV网的基础上发展起来的，除可以提供原CATV网提供的业务外，还能提供数据和其他交互型业务。
Cable Modem（电缆调制解调器）是一种通过有线电视网络进行高速数据接入的装置。速度范围为500K～10Mb/s，甚至更高。

## Slide 33: 光纤接入技术
所谓光纤接入网（OAN：Optical Access Network）就是指采用光纤传输技术的接入网，泛指本地交换机或远端模块与用户之间采用光纤通信或部分采用光纤通信的系统 。
光纤接入的特点：
  （1）带宽宽
  （2）网络的可升级性能好
  （3）双向传输
  （4）接入简单、费用少

## Slide 34: 无线接入技术
无线接入技术是指在终端用户和交换端局间的接入网，全部或部分采用无线传输方式，为用户提供固定或移动接入服务的技术。
无线接入的实现主要基于以下几种类型的技术：
  （1）蜂窝技术
  （2）数字无绳技术
  （3）点对点微波技术
  （4）卫星技术
  （5）蓝牙技术

## Slide 35: 以太网接入技术
基于以太网技术的宽带接入网由局侧设备和用户侧设备组成。局侧设备一般位于小区内，用户侧设备一般位于居民楼内。局侧设备提供与IP骨干网的接口，用户侧设备提供与用户终端计算机相接的10/100 BASE-T接口。局侧设备具有汇聚用户侧设备网管信息的功能。

## Slide 36: web2.0技术与概念
Web2.0就是在web1.0所提供的服务基础上，互联网络用户从信息接受者转变成为信息制造者和传播者，从受众转向主体，从单个个体转向社团的新型互联网服务模式与理念。
Web2.0成型的核心应用元素包括：
  1. Blog——博客/网志
  2. RSS——站点摘要
  3. WIKI——百科全书
  4. 网摘——网页书签
  5. SNS——社会网络
  6. P2P ——对等联网
  7. IM——即时通讯
  8. 播客

## Slide 37: （五）多网融合技术
多网融合有两层含义：
  （1）在数据传输方面。以前分别基于PSTN电话网上的语音数据和基于有线电视同轴电缆上的视频数据，以及基于IP的信息数据，都被整合在一个网络中进行传输，这个物理媒介就是融合网络。它统一了在不同网络上传输的多种数据。
  （2）在应用层面。把以前各种异构网络上的应用全部整合到一个IP网络上，从而实现在应用上的大统一。

## Slide 38: IP多媒体子系统（IMS）
IMS最初是3GPP组织制定的3G网络核心技术标准，目前已被ITU－T和ETSI（欧洲电信标准化委员会）认可，纳入NGN（下一代网络）的核心标准框架，并被认为是实现未来FMC（固定/移动网络融合）的重要技术基础。
各个标准组织一致认为IMS具备实现网络的融合能力。
IMS提出了全IP的网络架构，采用SIP协议进行控制，实现移动性管理、多媒体会话信令和载体业务传输，实现端到端的IP业务。
IMS到目前为止有R5、R6和R7三个版本。

## Slide 39: IMS体系结构
最底层为承载层，用于提供IMS SIP会话的接入和传输，承载网必须是基于分组交换的。主要的承载层设备有SGSN(GPRS业务支撑节点)、GGSN (网关GPRS业务支撑节点)以及MGW(媒体网关)。其中SGSN和GGSN可以重复利用现有网络设备，不需要硬件升级，仅通过相关配置就可以支持IMS。MGW是负责媒体流在IMS域和CS(电路交换)域互通的功能实体，主要解决语音互通问题。无论具体采用哪一种接入方式，只要基于IP技术，所有的IMS用户信令就可以很好地传送到控制层。

## Slide 40: IMS体系结构
中间层为信令控制层，由网络控制服务器组成，负责管理呼叫或会话设置、修改和释放，所有IP多媒体业务的信令控制都在这一层完成。主要的功能实体有CSCF、HSS(Home Subscriber Server，归属用户服务器)、MGCF等，这些网元执行不同的角色，如信令控制服务器、数据库、媒体网关服务器等，协同完成信令层面的处理功能，如SIP会话的建立、释放。这一层仅对IMS信令负责，最终的IMS业务流不经过这一层，完全通过底层的承载层做路由来实现端到端通信。

## Slide 41: IMS体系结构
最上面一层是应用层，由应用和内容服务器组成，负责为用户提供IMS增值业务，主要网元是一系列通过CAMEL、OSA／Parlay和SIP技术提供多媒体业务的应用平台。运营商可以自行开发一些基于SIP的应用，通过标准SIP接口与IMS系统连接；如果运营商需要连接第三方SP的应用，IMS可以和标准的API，如OSA API连接，通过OSA／Parlay GW对第三方非信任的SP业务进行鉴权和管理等

## Slide 42
本讲小结
网络服务Web Service和SOA
二层和三层交换技术
网格技术
Internet的各种接入技术
Web2.0技术与概念
多网融合技术